## Slide 1
Modulo 6
L’inquinamento dell’aria negli ambienti interni (indoor)
Version Mars 2021
SALVAGUARDIAMO INSIEME LA NOSTRA ARIA!

## Slide 2: Introduzione

## Slide 3
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 3
Rispetto all’aria esterna, l’aria interna è …
Meno inquinata
Più inquinata
Altrettanto inquinata
L’aria interna è costituita dall’aria esterna cui si aggiungono le sostanze inquinanti prodotte dentro gli edifici! Può essere fino a 10 volte più inquinata di quella che c’è nell’ambiente esterno!
Source : Observatoire de la qualité de l'air intérieur

## Slide 4
INFO
VIDEO
GUIDA
M6 - 4
Quanto tempo trascorriamo ogni giorno negli ambienti interni?
Tra 4h e 7h
Tra 10h e 16h
Tra 7h e 10h
Tra 16h e 22h
Pensate: trascorriamo dal 70 al 90% del nostro tempo chiusi in ambienti interni!
TP
ES

## Slide 5
M1 - 5
TP
*Si tratta di fare una stima dato che non è possibile che si consumi tutto l’ossigeno …
A partire dai dati forniti, calcolare il tempo che ci vorrebbe a una classe di 24 alunni per consumare tutto l’ossigeno disponibile*
ESERCIZIO
Superficie = 40m² - altezza = 2,4m
Composizione dell’aria : 21% di O2
Quantità di O2 inspirata / persona : 21% dell’aria inspirata
Quantità di O2 espirata / persona : 17% dell’aria espirata
Quantità di aria utilizzata / persona : 10L/min
Nota : 1m3 = 1 000L d’aria
Dati :
Soluzione

## Slide 6
M1 - 6
TP
Soluzione !
CONCLUSIONE :
Occorreranno 35h ai
24 studenti per utilizzare tutto l’ossigeno disponibile in un’aula di 96 m3
VO2C = vol. di O2 consumato / 24 pers. / min.
O2 inspirato – O2 espirato ossia 21% - 17% = 4%
Se in 1 min., 1 persona inspira 10 L,
allora 24 persone inspirano 240 L d’aria/min.
calcolo VO2C : (4/100) x 240 L = 9,6 L d’O2/min
TP
Le 24 persone impiegheranno un tempo t per consumare VO2C
Calcolo t : VO2 / VO2C
= 20160 / 9,6
t = 2100 min ossia 35h
VO2 = volume di O2 disponibile
Calcolo VO2 : 21% di VA
= (21/100) x 96 000
VO2 = 20 160 L
VA = volume d’aria disponibile
(corrisponde al volume dell’aula)
Calcolo VA : S x h = 40 x 2,4
= 96 m3
VA = 96 000 L
Nota:
1m3 =
1 000 L di aria
MA ATTENZIONE ! Sapendo che una persona sviene se si trova in uno spazio dove c’è meno del 10% d’O2, gli studenti perderebbero i sensi molto prima che trascorrano 35h!

## Slide 7: Le cause dell’inquinamento indoor

## Slide 8
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 8
Che cos’è che inquina l’aria negli ambienti interni ?
Le sostanze inquinanti prodotte da chi è all’interno
Le sostanze inquinanti presenti nel sottosuolo
I materiali con cui è stato costruito l’edificio
Le sostanze inquinanti presenti all’esterno
Ex-occ-bât-sol

## Slide 9
Quali sono le principali cause dell’inquinamento dell’aria esterna (outdoor)?
I trasporti
Le industrie
L’agricoltura
vpism
Il riscaldamento
M6 - 9
Le sorgenti naturali (vulcani, incendi, pollini,…)

## Slide 10: L’inquinamento generato da chi sta all’interno

## Slide 11
Che cos’è che negli ambienti interni inquina l’aria?
Fumare
Cucinare
Riscaldarsi
Pulire, usare degli insetticidi
Fare del bricolage, pitturare
E altri ancora come ad esempio avere degli animali domestici, usare prodotti per il trucco, dei profumi, degli icensi,…
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
COV
Biocidi …
COV,
Polveri tossiche
Polveri,
CO,
COV, ossidi di azoto,
residui di catrame, nicotina,
formaldeide
CO,
ossidi di azoto, polveri fini, COV…
CO, IPA, polveri, ossidi di azoto, diossine
M6 - 10
I Composti Organici Volatili (COV) sono molto utilizzati nella fabbricazione dei prodotti e dei materiali ed evaporano più o meno rapidamente a temperatura ambiente. I COV sono di più e più concetrati negli spazi interni. Se ne possono addirittura trovare da 50 a 300 tipi differenti (benzene, formaldeide, acetaldeide, toluene, xylene,
6

## Slide 12: L’inquinamento dovuto agli edifici

## Slide 13
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 13
Quali sono le principali cause dell’ inquinamento indoor legate agli edifici?
I materiali da costruzione (amianto…)
L’arredamento
I sistemi per il riscaldamento e per l’acqua calda
La mancanza di aerazione e di ventilazione
I rivestimenti interni (pavimentazione, pareti, soffitto…)
TP

## Slide 14
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 14
Le emissioni che provengono dai materiali presenti all’interno degli edidici
E’ perciò importantissimo ridurre al massimo le sorgenti inquinati presenti neglia ambienti chiusi…
La qualità dell’aria indoor è influenzata dalle emissioni tossiche provenienti dai materiali presenti all’interno degli edifici.
I rivestimenti dei pavimenti e dei muri (colle, tappezzeria, pittura), alcuni mobili constituiti da pannelli in resina, i tessuti dei divani, gli schermi di plastica possono emettere delle sostanze tossiche come la formaldeide, un gas irritante, allergizzante e cancerogeno se inalato!

## Slide 15
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 15
L’umidità influenza la qualità dell’aria ?
Essa può avere origine dall’ambiente esterno, dalle docce, dalla cucina, dai panni stesi all’interno di casa,dalla nostra respirazione,…
L’umidità danneggia gli edifici ma anche la nostra salute!
L’ umidità aumenta se c’è una cattiva aerazione o ventilazione interna degli appartamenti..
si, l’umidità è una sorgente indiretta di inquinamento dell’aria e costituisce una delle cause principali che possono rendere gli ambienti indoor poco salubri.
si
no

## Slide 16
Muffe
Acari
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 16
L’umidità, inoltre, può portare allo sviluppo di …

## Slide 17
M6 - 17
Le muffe
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
Le muffe sono dei funghi microscopici che si sviluppano nei luoghi interni a causa dell’umidità e della mancanza di circolazione dell’aria.
Le muffe si sviluppano più facilmente su alcuni materiali e in determinati posti, ad esempio sui muri o dietro i battiscopa.
Le loro spore possono provocare allergie o infezioni. E’, quindi ,importante eliminare la loro presenza dagli ambienti interni degli edifici.
Source : ADEME, Guide « Un Air Sain Chez Soi »

## Slide 18
M6 - 18
Gli acari
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
Si sviluppano negli ambienti caldi (> 20°C) e umidi
E’, quindi, importante aerare le stanze e non lasciare che ristagni l’umidità.
Gli acari possono causare allergie e gravi problemi respiratori.
Gli acari sono degli animali microscopici che vivono nella polvere di casa (sui tappeti, sulle tende, nelle lenzuola, sui divani,…)
Sorgente: ADEME, Guide « Un Air Sain Chez Soi »

## Slide 19: L’inquinamento generato dal terreno su cui si trova l’edificio

## Slide 20
Se quel terreno contiene già di suo delle sostanze inquinanti (ad es. Il radon,…)
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 20
Il terreno può in alcuni casi inquinare l’aria all’interno degli edifici?
Se nel terreno sono presenti sostanze volatili, la possibilità che i vapori salgano verso gli edifici sottostanti è una delle principali preoccupazioni. Questa situazione può verificarsi:
Se in passato su quel terreno c’era una discarica
Se il terreno in questione è stato inquinato da un’industria

## Slide 21
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 21
Quanto tempo impiegano i rifiuti a degradarsi in natura? *
*Attenzione : stiamo parlando della scomparsa dell'oggetto considerato, ma i suoi residui rimarranno anche in seguito ... Inoltre,i residui dei filtri di plastica o delle sigarette sono tossici, a differenza del vetro o della buccia di mela.
Carta
Bucce
Sigaretta
Lattina
Vetro
Sacchetto di plastica
Chewing gum
3 mesi
6 mesi
1 anno
2 anni
5 anni
Da 10 a 100 anni
Da 100 a 1000 anni
4000 anni
Journaux
Notes: Refaire tous les dessins

## Slide 22: Le sorgenti d’inquinamento dell’aria indoor

## Slide 23
  Auto ossidi di azoto polveri fini, monossido di azoto, COV,…
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
  Caminetto
  Monossido di carbonio, IPA, particolato, ossidi di azoto, diossine
  Mobili Formaldeide, COV
  Scaldabagno
  Ossidi di azoto, particolato, monossido di carbonio, anidride carbonica,umidità
  Tabacco
  Polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto, residui di catrame, formaldeide, nicotina
  Raccolta dei rifiuti
  Micro-organismi, COV, allergeni
  Insetticidi
  Pesticidi…
  Pittura
  COV, particolato, sostanze tossiche
mambstfc
Che cos’è che inquina all’interno di questa casa?
  Prodotti per la pulizia COV
  Biocidi…
  umidité
  uffe
M6 - 23
  Piante
  Micro-organismi, pesticidi, pollini, muffe…
  Animaux
  Allergènes
  Lavandini, docce
  Umidità
  stufa
  Monossido di carbonio, oossidi di azoto, polveri fini, COV…
  Letti (materassi)
  Acari
11
14
13
12
15

## Slide 24
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
Che cos’è che inquina l’aria all’interno di una classe?
  Il soffitto
  L’inquinamento che viene dall’esterno
  (trasporti, industrie, riscaldamento…)
  I muri
  (pitture colorate…)
  Il pavimento
  (Rivestimenti plastici,colle,…)
  Ciò che c’è negli astucci
  (bianchetto, pennarelli, colle,…) …
  L’ arredamento
  (scrivanie in legno compresso,…)
  Pennarelli per la lavagna
  I Prodotti per la pulizia
M6 - 24

## Slide 25: Le sostanze inquinanti dell’aria interna agli edifici e le loro conseguenze sulla salute

## Slide 26
Disturbi della fertilità, aborti spontanei, nascite premature, ritardi nella crescita fetale, impatti sullo sviluppo intellettuale
Quali sono gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute?
Ictus, problemi cardiaci , ipertensione, vasocostrizione, coaguli
Irritazioni, infiammazioni, asma, cancro, etc.
Irritazione, difficoltà nella respirazione, allergie
Mal di testa, ansia, malattie neurodegenerative
INFO
VIDEO
GUIDA
Gli effetti dipendono :
Dal tipo di inquinante
Dalla dimensione (per le polveri)
Dal nostro stato di salute, dalle nostre abitudini
Dalla durata dell’esposizione e dalla quantità inalata
ES

## Slide 27
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 27
Qual èil costo socio economico dell’inquinamento atmosferico in Europa?
In Italia, i costi sociali dovuti all’inquinamento dell’aria ammontano in media a 1400 euro per ogni cittadino. Roma, Milano e Torino tra le prime 25 città europee per costi connessi all’inquinamento atmosferico.
Lo studio si è basato sui dati di 432 città, presenti nei 27 Paesi membri dell’Unione europea, nonché nel Regno Unito, in Norvegia e in Svizzera. Ed è stato quantificato il valore monetario delle morti premature, dei trattamenti medici, dei giorni di lavoro persi.
E’ pari a 166 miliardi di euro all’anno!!
Fonte: rapporto commissionato dall’Alleanza europea per la salute pubblica (EPHA) del 2020

## Slide 28
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
M6 - 28
Quali sono le varie sostanze e fattori dannosi che ci possono essere nell’aria degli ambienti interni ?
Inquinanti biologici
Batteri, virus, muffe, acari, pollini ...
Fattori fisici
Temperatura, umidità, rumore, illuminazione artificiale, …
Inquinanti chimici
(Gas e particolato)
COV
Formaldeide
Benzene
Monossido di carbonio
Dioxyde de carbone

## Slide 29
M6 - 29
Cos’è il monossido di carbonio?
    E’ un gas inodore, invisibile e non irritante che viene generato nel corso delle combustioni incomplete
    (caldaie, scaldabagni, stufe, stufe, camini, stufe a combustione, barbecue, motori termici, gruppi elettrogeni
    …)
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
Più la ventilazione manca nella stanza, più il monossido di carbonio si mescola velocemente con l'aria. Occorre ventilare la casa per almeno 10 minuti al giorno, anche in inverno!
L'avvelenamento da monossido di carbonio può causare mal di testa, vertigini, nausea, vomito, paralisi muscolare e persino coma e morte.
Le persone intossicate possono continuare ad avere disturbi per il resto della vita.

## Slide 30
M6 - 30
Cos’è la formaldeide ?
Le formaldeide è un composto organico volatile emesso da molti prodotti per l'edilizia, per la decorazione, per la manutenzione e per l'igiene personale ...
La formaldeide si trova in quantità differenti in tutti gli edifici.
La formaldeide è cancerogena. Provoca irritazione degli occhi, della gola, delle vie respiratorie e favorisce le reazioni allergiche.
INFO
VIDEO
GUIDA
ES

## Slide 31
M6 - 31
Cos’è il benzene?
Il benzene è un composto organico volatile che proviene principalmente dall'aria esterna (è strettamente correlato al traffico stradale).
Può anche essere emesso negli ambienti interni, in particolare da mobili, da prodotti per l'edilizia e per la decorazione e da fonti di combustione ...
Il benzene è cancerogeno
ES
INFO
VIDEO
GUIDA

## Slide 32
M6 - 32
Che cos’è il biossido di carbonio?
E’un gas emesso nel corso della respirazione e durante ogni tipo di combustione
Se supera una certa quantità circa 1300 ppm) esso provoca effetti di sonnolenza fino alla perdita dei sensi e alla morte.
Esso è responsabile di oltre 8.000 avvelenamenti e da 100 a 200 morti ogni anno!
INFO
VIDEO
GUIDA
ES

## Slide 33
Cos’è l’amianto ?
Pavimenti
Tetti e facciate…
Tubazioni,condutture (riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, ecc.)
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
E’ un materiale naturale fibroso.
E’ stato molto utilizzato come isolante per il freddo, per il calore e per il rumore. Spesso si ritrova ancora nelle vecchie costruzioni ( antecedenti al 1997).
L’amianto è cancerogeno.
I rischi per la salute compaiono quando le fibre vengono inalate in caso di usura, di foratura, di levigatura, di taglio del materiale che lo contiene).
M6 - 32

## Slide 34: Come si può migliorare l’aria indoor?

## Slide 35
M6 - 35
Quali semplici gesti consentono di cambiare l’aria interna?
Per igienizzare l’aria interna, è consigliabile aprire le finestre almeno 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera e 10 minuti dopo ogni attività inquinante (bricolage, pulizie di casa,…)
VIDEO
GUIDE
TP
INFO
In inverno, è meglio spegnere il riscaldamento quando si aprono le finestre per cambiare l’aria. In estate è meglio aprirle durante le ore più fresche. È meglio che le vie d’entrata dell’aria siano:
-lontane da fonti inquinanti
-non siano bloccate da oggetti (es. tende) o sporcizia.

## Slide 36
M6 - 36
Quali sono gli altri modi per igienizzare l’aria interna?
Favorire la circolazione dell’aria
(ventilatori, prese d’aria…)
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
Fare una buona manutenzione delle apparecchiature elettriche
Sanificare i luoghi umidi

## Slide 37
M6 - 37
Qual è la temperatura interna ideale?
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
All’interno è’ bene mantenere una temperatura compresa tra 18°C (per la camera da letto) e 20°C (stanze principali) per non riscaldare eccessivamente gli ambienti e far sì che l’aria sia più sana.
Tra 16°C e18°C
Tra 18°C e 20°C
Tra 20°C e 22°C
Tra 14°C e 16°C
Entre 14°C et 16°C
Entre 16°C et 18°C
Entre 18°C et 20°C
Entre 20°C et 22°C

## Slide 38
M6 - 38
I detersivi ecologici sono troppo cari…
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
I prodotti per pulire ecologici possono talvolta essere parecchi cari …
Ma non se li facciamo noi! Optare per dei prodotti naturali e non tossici è una scelta sana e economica!
La formaldeide, i fosfati, i borati, gli anticalcare, gli sbiancanti, la candeggina, i prodotti antibatterici, ecc. sono tutte sostanze da evitare.
falso
vero
dipende
Vrai
Faux
Cela dépend

## Slide 39
M6 - 39
Quali sono i prodotti per la casa che è meglio utilizzare per la qualità dell’aria?
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
L’aceto bianco:
Disinfetta, deodora e scioglie il calcare
Il sapone nero (ottenuto a partire dall’olio di oliva):
Sgrassa, smacchia
Il Bicarbonato di sodio:
Lava, deodora, ammorbidisce, assorbe l’umidità
Il sapone di marsiglia :
E’ un prodotto ottimo per il bucato
Il succo di limone :
Sbianca, deodora, disinfetta
E ancora molti altri!
6

## Slide 40
M6 - 40
Quale di queste affermazioni è falsa?
INFO
VIDEO
GUIDA
ES
Quando svolgo attività fisica indoor devo aerare il più possibile la stanza
Negli ambienti chiusi devo evitare l’uso di incensi o di profumi
Per riscaldare casa devo evitare di usare stufe a legna aggiuntive e fare regolarmente la manutenzione degli apparecchi di cottura e di quelli per il riscaldamento.
La parola "senza alcool" su un deodorante è sufficiente per garantire che un prodotto sia salutare per me e per l'ambiente

## Slide 41
M6 - 41
Cosa indica queesta etichetta su un prodotto da construzione o da decorazione ?
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
Dal 2012, i prodotti per l'edilizia e la decorazione sono dotati di un'etichetta che indica il loro livello di emissione di inquinanti volatili:
A+ contiene pochissimi inquinanti
A contiene pochi inquinanti
B contiene una media quantità di inquinanti
C contiene tantissimi inquinanti
È cosigliabile :
prediligere mobili in legno massello
lasciare uno spazio di 5 cm tra un mobile e una parete,
evitare la moquette nonché le vernici e le colle tossiche
EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA

## Slide 42
Classi (in μg/m3) | C | B | A | A+
VOC | > 2000 | < 2000 | < 1500 | < 1000
Formaldeide | > 120 | < 120 | < 60 | < 10
Acetaldeide | > 400 | < 400 | < 300 | < 200
Toluene | > 600 | < 600 | < 450 | < 300
Tétrachloroetilene | > 500 | < 500 | < 350 | < 250
Xylene | > 400 | < 400 | < 300 | < 200
1,2,4-Trimetilbenzene | > 2000 | < 2000 | < 1500 | < 1000
1,4-Diclorobenzene | > 120 | < 120 | < 90 | < 60
Etilbenzene | > 1500 | < 1500 | < 1000 | < 750
2-Butoxyeanotanolo | > 2000 | < 2000 | < 1500 | < 1000
StIrene | > 500 | < 500 | < 350 | < 250
Attenzione : l’etichettatura è realizzata sulla base di un’auto-dichiarazione del fabbricante e i limiti variano a seconda dei diversi Paesi
Etichette e labels
M6 - 41

## Slide 43
M6 - 43
In quale altro modo si possono riconoscere i prodotti che inquinano poco gli ambienti chiusi?
VIDEO
GUIDA
ES
INFO
Esistono dei labels creati apposta: qui di fianco trovi quelli più comunemente utilizzati!
Esempi di labels utilizzati per i materiali da costruzione e da decorazione
Esempi di labels utilizzati per i prodotti per la pulizia

## Slide 44
Version 31/12/2018
L’inquinamento dell’aria indooe
MODULE 6
Sommario
Inizio
Obiettivo di questo supporto didattico : sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul tema della qualità dell’aria.
Da chi è stato prodotto : AtmoSud
Da chi è stato ideato : Victor Hugo ESPINOSA
Da chi è stato realizzato : Marie Anne LE MEUR, Anaïs AUGE
Partners: Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Académies d’Aix-Marseille et de Nice, Maison de l’écologie de Provence, Fédération L’Air et Moi
Immagini/impaginazione : Emilie FRANCESCONI
Diffusione : download gratuito su www.lairetmoi.org / www.noielaria.it
Contenuto : 8 moduli di cui 3 sono già on line !
Contattateci :
contact@airandme.org
Comitato pedagogico e scientifico:
- Liceo Marie Curie de Marseille : Marjorie CENTENERO, Cindy BELTRAN, professori d’arte applicata e una delle loro classi MAANA
- Liceo Pierre Mendès France de Vitrolles : Jérôme CANONGE e Guillaume CARRULLA, professori di Fisica-Chimica e tre delle loro classi del II anno
- Liceo Périer de Marseille : Sandrine LECOQ, professoressa di SVT e una delle sue classi del II anno
- Liceo Marcel Pagnol de Marseille : Christophe AUBES, CPE, Laure MAUFFREY e Annick RIHET, professori di SVT, Anne LEPAGE e Caroline HAMON, professoresse di Fisica-Chimica e le loro classi del II anno
- Liceo Victor Hugo de Marseille : Laurence CAUSSE, professore di Storia –Geografia Histoire-géographie e una delle sue classi
- Liceo Mistral ; Liceo Leau
- Associazioni L’Air et Moi Auvergne Rhône-Alpes et Santé Environnement Rhône-Alpes : Jacqueline COLLARD, professoressa onoraria di Fisica-Chimica
- AtmoSud
- Università di Aix-Marseille : Denis CHARPIN, Professore di pneumologia e allergologia, Frédérique GRIMALDI, professore di tossicologia
Grazie a tutti per la vostra attenzione !

## Slide 45
Scoprite gli altri moduli pedagogici di Noi e l’Aria per le Superiori
L’importanza dell’aria
Le cause dell’inquinamento atmosferico
a) Le conseguenze dell’ inquinamento dell’aria sull’uomo*
b) Le conseguenze dell’ inquinamento dell’aria sulla Terra*
Il monitoraggio della qualità dell’aria*
Ls soluzioni per migliorare
la qualità dell’aria
L’inquinamento dell’aria indoor
Le soluzioni
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

## Slide 46
© Steelworks
Le industrie

## Slide 47
© pxhere.com
I trasporti

## Slide 48
Il riscaldamento
© Pixabay

## Slide 49
© Jeff Vanuga
L’agricoltura

## Slide 50
I pollini
© skeeze

## Slide 51
Le muffe
© Photo gratuite sur Pixabay